( 地球科學學習單            班級：       座號：       姓名：
學習單元五：冷鋒與暖鋒

問題一：冷鋒、暖鋒和滯留鋒（配合題），並畫出氣象符號

| 鋒面 | 氣象符號 | 成因與影響 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 成因 | 冷氣團推進，地面暖空氣區域逐漸被冷空氣取代。 |
|  |  | 影響 | 當暖空氣被提昇時，溫度迅速下降，所含水氣凝結成水造成降雨，有時還有雷雨。鋒面來臨時，除了降雨之外，還有氣溫下降及風向、風速突變等現象；鋒面遠離後天氣又逐漸放晴。 |
|  |  | 成因 | 暖氣團推進，地面冷空氣區域逐漸被暖空氣取代。 |
|  |  | 影響 | 由於冷空氣密度大，暖空氣除將冷空氣往前推，並沿冷空氣向上爬昇，但上昇速率不像冷空氣一樣強烈，而形成雲，以雲層為主，降雨則屬連綿性。 |
|  |  | 成因 | 冷、暖兩氣團相遇，勢均力敵，互不相讓，多保持其原有地位，鋒面靜止不動，停滯不前。 |
|  |  | 影響 | 鋒面帶上常有低氣壓擾動發生並伴隨中到大雷陣雨，為台灣地區帶來豐沛雨水，台灣春季的梅雨，便是滯留鋒所造成的。 |

問題二：冷鋒與暖鋒剖面圖（配合題）

| 鋒面坡度較小，鋒面過境時，雲層加厚，形成雨勢較小的連綿性降雨；過境後，受單一暖氣團控制，氣溫升高，雨過天晴。 | 鋒面坡度較大，鋒面過境時，會出現大雨、雲層增厚，或雷雨。過境後，冷氣團佔據原來暖氣團位置，氣溫下降，氣壓上升，天氣轉好。 |
| --- | --- |
| 層雲為主，雲帶較寬 | 積雨雲，雲帶較窄 |
| 過境後，氣溫上升 | 過境後，氣溫下降 |
| 暖空氣沿著冷空氣上緣緩慢滑升 | 暖空氣受到冷空氣推擠迅速上升 |
| 暖推冷 | 冷推暖 |

問題三：冷氣團與暖氣團的性質（配合題）

| 氣團類型 | 溼度 | 發 源 地 | 對台灣的影響 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乾 | 蒙古地區等 | 冷！東北部有雨 |
|  | 溼 | 太平洋地區等 | 暖而溼 |

問題四：冷鋒經過前後的天氣狀況比較：（閱讀資料）

| 類別 | 通過前 | 通過時 | 通過後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 風 | 南-西南 | 強風，風向不定 | 西-北西 |
| 溫度 | 暖 | 劇降 | 冷 |
| 氣壓 | 逐漸降低 | 陡升 | 逐漸升高 |
| 雲 | 卷雲→高積雲→積雨雲 | 積雲、積雨雲 | 積雲 |
| 降水 | 陣雨 | 大雨、雷雨、閃電 | 小雨轉晴 |
| 溼度 | 高 | 急速下降 | 更低 |

問題五：暖鋒經過前後的天氣狀況比較：（閱讀資料）

| 類別 | 通過前 | 通過時 | 通過後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 風 | 南-東南 | 不定 | 南-西南 |
| 溫度 | 冷 | 逐漸上升 | 暖 |
| 氣壓 | 降下 | 不變 | 先升後降 |
| 雲 | 卷雲→高層雲→雨層雲、層雲、霧 | 層狀雲 | 晴+積層雲 |
| 降水 | 小雨、中雨 | 毛毛雨 | 無 |
| 溼度 | 不變 | 些微升高 | 先升→不便 |