## 簡易小馬達製作
【目的】藉趣味活動，了解馬達製作的方法，引發對馬達如何轉動的思考

【使用器材】3號鹼性電池一個、漆包銅線若干、磁鐵一個、大迴紋針二個、細砂紙

【步驟】
  1.頭尾先預留7公分長度，以漆包銅線繞著電池轉七圈，取出線圈，將兩多出的線在園
    周內纏繞固定之（如圖一）。

2.將二個迴紋針彎折（如圖二）。

3. 並以膠帶黏貼於電池的電極上（可再加一橡皮筋固定），注意對稱。

4.電池表面黏貼一磁鐵（會自動吸住）。

5.將步驟1的線圈，以細砂紙磨去絕緣漆，將一端的線用細砂紙完全磨去外皮的漆，另一邊則平放桌上後只磨去半邊（如圖三）。

6.將前面繞好的線圈放在迴紋針的架上，或許需要輕推一下線圈.然後線圈應該會很快
轉動起來。若是轉不起來，請確定漆包線尾端是否刮乾淨了！若是轉的步順暢，請調整線圈的對稱且平放於座上。

7.線圈兩尾端可如下圖稍微折一下。若是想展示可能在加個底座。

8.完成圖

【心情分享】

班級：        座號：       姓名：

# Text boxes

你依圖示做成功了嗎？恭喜你喔！你可再加以研究：改變線圈形狀（圓形、橢圓形、方形）、圈數、找出與轉速有關的原因……..
加油喔………………….        .jim