( 第16單元part-3：基本電路

【單元16－part-3：課堂講解】

1.（D  ）樓梯間裏，夜間只是偶爾有人經過，電燈總是亮著會浪費電能。研發人員利用光敏材
         料製成「光控開關」，天黑時會自動閉合；天亮時會自動斷開。也利用聲敏材料製成「聲
         控開關」，當有人走動發出聲音時，自動閉合；無人走動時，自動斷開。若這兩個開         
         關配合使用，就可以使燈變得智慧化，這種智慧的電路設計，下列電路正確的是？
          （若 ( 代表燈泡）

2.（A ）如圖是學校飲水機內設計的電路。綠燈亮、紅燈不亮，表示水已燒開，此時溫控開關的
         開閉情況是？（若 ( 代表燈泡）（A）S1斷開、S2閉合  （B）S1閉合、S2斷開

（C）S1、S2都斷開  　（D）S1、S2都閉合。

3.（C  ）設安培計內電阻為5Ω，伏特計內電阻為1000Ω，待測電阻R與安培計、伏特計連接如
         甲圖，測得安培計讀數為0.4 A，伏特計讀數為82 V。若將圖甲改成圖乙的接法，測得
         伏特計的讀數為100伏特。何者錯誤？

(A)甲圖所測到的電阻為205Ω         (B)待測電阻Ｒ=200Ω

(C)圖乙中安培計的讀數為0.3安培    (D)Ｒ為高電阻時，圖乙所測較不準確

(E)Ｒ為低電阻時，圖甲所測較不準確。

# 4.（B  ）已知如圖，兩個燈泡L1、L2分別標有“110V，60W”和“110V，100W”，另外有一可變電
         阻器R，將它們連接後接入220V的電路中，要求兩燈泡都正常發光，並使整個電路消
         耗的總功率最小，應使用下面哪個電路？（若 ( 代表燈泡）

5.（A ）如圖之電路，R1＝1歐姆，R2＝2歐姆，R3＝3歐姆，V＝7伏特，則R1、R2及R3各電阻電功率之比為？ (A)1：2：3   (B)3：2：1    (C)2：1：3    (D)1：2：1。

班級：       座號：              姓名：

6.附圖甲、丙兩燈泡的電阻皆為2歐姆；乙、丁兩燈泡的電阻皆為3歐姆，回答下列問題：

| 甲、乙二電阻 |
| --- |
| 電壓比 | 1：1 |
| 電流比 | 3：2 |
| 電量比 | 3：2 |
| 電功率比 | 3：2 |

| 丙、丁二電阻 |
| --- |
| 電壓比 | 2：3 |
| 電流比 | 1：1 |
| 電量比 | 1：1 |
| 電功率比 | 2：3 |

7.基本電路關係：寫下各元件的V、I、R、P、E、Q關係     （答案：略）

【單元16－part-3：回家練習】

1.（C  ）教室裏的投影機的光源是強光燈泡，發光時溫度很高，必須用風扇給予降溫。為了保
          證燈泡不被燒壞，線路的設計要求是：帶動風扇的馬達啟動後，燈泡才能發光；風扇
          不轉，燈泡不能發光。則如圖設計的四個簡化電路圖中符合要求的是？
          （若M代表馬達；( 代表燈泡）

2.（Ｃ ）阿文設計一個電路，可讓三個燈泡同時明暗，而其中一個損壞時，另兩個仍可照常使用
        ，且萬一電流過大，也可避免電燈燒壞。則電路應如下列何者？

(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)　(Ｄ)

3.（A  ）如圖，R1=6Ω，R2=3Ω，R3=4Ω，則接入電路後三電阻R1、R2、R3的實際功率之比？

（A）1：2：6   （B）6：1：2   （C）1：3：4   （D）6：3：4。

4.（A  ）下列電路圖中，三盞燈泡皆屬於「並聯」使用的是：
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

5.（B  ）如圖中，每條電阻值皆為r，電池電壓為V，其內電阻不計，每條電阻線的電功率皆為P，何者錯誤？

（A）電源輸出的功率為4P

（B）以導線連接b、g兩點，則每條電阻線的功率仍為P

（C）以導線連接c、h兩點，且增加電壓，則甲先燒燬

（D）以導線連接b、c兩點，則乙的電功率變為4P

（E）分別以導線連接a、d和c、d兩點，則電源的輸出功率變為8P。

6.（ A ）如圖(一)所示，當甲、乙兩燈泡串聯時，甲燈泡比乙燈泡亮；如果將兩燈泡並聯後，如圖(二)所示，其中甲、乙兩燈泡的亮度關係，下列何者正確？（ab與cd間之電壓維持穩定，電功率P＝IV，歐姆定律V＝IR）　(A)甲燈泡比乙燈泡暗　(B)甲燈泡與乙燈泡一樣亮　(C)甲燈泡比乙燈泡亮　(D)甲、乙兩燈泡產生亮暗交替變化的現象。

【基測考題】

圖(一)             圖(二)

7.（ B ）如圖所示的電路中燈是如何聯接的？

（A） 三者串聯     （B）   三者並聯
（C）、並聯，再與串聯（D）、並聯，再與串聯。

8.（ D ）下圖簡單電路中，A電阻是B電阻的2倍，B與C電阻相等，則？
（A）通過電阻A的電流是電阻B的二分之一
（B）整個電路的等效電阻是A電阻的兩倍
（C）電阻A兩端電壓為電阻B兩端電壓的兩倍。
（D）電阻A消耗的電功率較電阻B為大

9.（D  ）如上右圖所示的電路圖中，下列說法正確的是？
   （A）斷開，閉合，電路是斷路，都不亮

（B）斷開，閉合，電路是通路，都亮

（C）斷開，閉合，電路是短路

（D）斷開，閉合，電路是短路

# Text boxes

g

h

R3

乙甲

## R

R         R                   R                  L2

L1      L2         L1      L2       L1      L2             L1

R2

丙甲

圖乙

圖甲

丁甲

d

b

甲

ca

R1

a