( 第16單元part-2：靜電、電路與歐姆定律

【單元16－part-2：課堂講解】

1.（   ）四支相同材質的實心銅棒，截面分別為正三角形及正方形，銅棒各邊的邊長如附圖所示
。已知正三角形的面積小於正方形的面積。若分別將這四支遵守歐姆定律的銅棒前後兩端接通電流，則下列各棒所測得的電阻值何者正確？　(A) 甲＞乙＞丙＞丁　(B) 甲＜乙＜丙＜丁　(C) 丁＞乙＞丙＞甲　(D) 丁＞乙＞甲＞丙

2.（   ）如圖所示，AB和BC是由同種材料製成的長度相同、截面積不同的兩段導體，將它們
     串聯後連入電路中．比較這兩段導體兩端的電壓及通過它們的電流的大小，下列敘述何
     者正確？ （A）＝，＝     （B）＞，＜

（C）＜，＝     （D）＜，＜

3.（   ）附圖的黑棒都帶正電，A、B金屬球原先都不帶電，經過圖中程序後，這兩個金屬球
的帶電情形為何？（A）只有A帶電　（B）A、B帶正電荷　（C）只有B帶電　（D）A帶負電荷、、B帶正電荷。

4.（　 ）如圖的電路中，流經　3　歐姆、6　歐姆、4　歐姆電阻器的電流、電位差、消耗功率分別為　
                                       I1、I2、I3 及　V1、V2、V3 及　P1、P2、P3，則下列敘述何者錯誤？
       　（A）  I1：I2：I3 ＝2：1：3      （B）　V1：V2：V3 ＝1：1：2

（C）P1：P2：P3＝2：6：1     （D）電池的總電阻為 6 歐姆。

5.（   ）直線上有兩個固定的帶電體如圖所示，又圖中相鄰兩點間的距離相等。則：

( 兩帶電體的電性相同時，取一小帶電體置於e點，可靜止不動
          ( 兩帶電體的電性相反時，小帶電體需置於i點，才能靜止不動
          （A）僅(正確（B）僅(正確（C）(、(均正確（D）(、(均不正確。

6.（   ）四個懸掛著的通草小球，相互作用的情況如圖，若A帶正電，下列敘述何者正確？

（A）B球有可能帶負電                （B）C球有可能帶負電

（C）D球肯定帶負電荷               （D）D球可能不帶電荷

班級：       座號：              姓名：

7.（   ）甲驗電器不帶電，乙驗電器帶負電。取帶正電的玻璃棒靠近驗電器上方金屬盤。則下
         列敘述何者錯誤？（A）甲上方金屬盤帶負電、下方鋁箔帶正電（B）乙下方鋁箔所帶
         負電流向金屬盤使角度變小（C）帶正電的玻璃棒若再移近A金屬盤一些，但不接觸時，
         甲下方鋁箔張開角度會減小（D）驗電器的原理是靜電感應。

8.（   ）「歐姆定律」實驗中，用第一種和第二種聯結法，如圖，量出的值R1和R2及電阻的真 
  實值Rx之間有下列哪一種關係？　（A）RX＜R2＜R1（B）R2＜RX＜R1（C）R1＜RX
   ＜R2（D）R1＜R2＜RX　（E） RX＝R1＝R2。

9.（ 　）如圖表示甲、乙、丙三個不同電阻之電壓（V）和電流（I）關係圖，若三電阻之材質
          及長度皆相同，則下列敘述何者正確？　(Ａ)截面積大小：丙＞乙＞甲(Ｂ)截面積大
          小：甲＞乙＞丙(Ｃ)三電阻大小為：甲＞乙＞丙(Ｄ)若將甲、丙二電阻並聯，其總電
          阻圖形會位於　d　區。

阿呆做電學實驗，接成如上右圖電路。甲可能為安培計或伏特計，電源為一電壓1.5V的乾電池，K1、K2是電路中的兩個開關，鎢絲燈的電阻為3 (。則回答第10 ( 12題： （假設導線的電阻可忽略）

10.（   ）實驗開始時，將K1、K2兩開關按下。則下列敘述何者正確？

（A）可在甲儀器上測出電流為0.5安培（B）甲儀器顯示電阻為3歐姆。
        （C）甲儀器顯示電流為4.5安培（D）甲儀器顯示電壓為1.5伏特。

11.（   ）K2保持接通，打開K1，則：（A）燈泡依然會亮，但是變暗（B）甲儀器指針歸零（C） 
 甲仍可測得電池有1.5V的電壓（D）甲仍可測得電池有0.5安培的電流。

12.（   ）若K1、K2保持接通，加上一規格相同的燈泡於A處或B處後，關於原燈泡的變化，
  正確的敘述是？

（A）加於A處，甲所測得的電壓仍為1.5V，原燈泡亮度不變。

（B）加於B處，甲所測得的電壓仍為1.5V，原燈泡亮度變暗。

（C）加於A處，電路總電流變小，總電壓不變，故原燈泡電阻變大。

（D）加於B處，電路總電壓不變，燈泡電阻不變，故流經原燈泡的電流也不變。

【單元16－part-2：回家練習】

1.（   ）如圖所示電源電壓不變，閉合開關S，當可變電阻器的滑鍵P由左向右移動時，三個
         電錶（伏特計及安培計）的變化情況如何？

（A）V1增大、V2減小、A增大         （B） V1減小、V2增大、A減小

（C） V1不變、V2增大、A不變       （D）V1不變、V2減小、A不變

2.（   ）如圖電路中，亮的燈泡是哪幾個？（A）甲丙（B）乙丁（C）甲乙（D）丙丁。

3.（   ）附圖中，三個帶電小球位於同一直線上，所帶電性如圖且均帶有相等電量。則三個帶電
         小球的運動如何？       (A) A向左、B靜止、C向左　(B) A向右、B向右、C向左　
         (C) A向左、B向右、C向左　(D) A靜止、B靜止、C向左

4.（   ）假設附圖電路中的每個燈泡規格都相同，若各段接線的電阻皆忽略不計，則下列幾個
         燈泡會發亮？　(A)甲乙丙　(B)乙丙丁　(C)乙丁　(D)甲丙。

5.（　 ）2Ω　及　3Ω　電阻，將之串聯或並聯再接於　1.5　V　電池上，如圖(一)、圖(二)，則前者與 
 後者電池輸出的電流比為何？　(Ａ)6：25(Ｂ)25：6(Ｃ)2：3(Ｄ)3：2。

6.（   ）如下圖所示，當開關S1閉合時，若伏特計讀數保持不變，則安培計A1和A2的讀數的變化如何？

（A）A1變大；A2不變      （B）A1不變；A2變小。
（C）A1不變；A2不變     （D）A1變大；A2變大。

7.（   ）一個輕而未帶電的金屬小球乙，用一絕緣線懸掛著，如右圖所示。
         若將一帶電的金屬球甲靠近乙，則下列敘述何者正確？
        （A）乙先被甲排斥，然後被甲吸引與甲接觸（B）乙被甲吸引，然後一直保持與甲接觸  
        （C）乙先被甲吸引接觸甲，然後被甲排斥離開甲 （D）乙被甲排斥，不可能碰觸甲  
        （E）乙不受影響，保持不動

8.（   ）如圖所示電路中，開關S閉合後，在滑動變阻器的滑片P從a向b移動的過程中，下
      列判斷正確的是？（A）接入電路的電阻絲長度變長，安培計讀數增大

（B）接入電路的電阻絲長度變長，安培計讀數減小（C）接入電路的電阻絲長度變短，
         安培計讀數增大（D）接入電路的電阻絲長度變短，安培計讀數減小

9.（   ）如下左圖，R為固定值之電阻，電源電壓不變，當可變電阻器R＇的滑片向右移動時，
         下列說法中，正確的是
         （A）安培計讀數變大、電壓讀數變小  （B）安培計讀數變小、電壓讀數變大
         （C）安培計讀數、電壓讀數都變小    （C）安培計讀數、電壓讀數都變大

10.（   ）如上右圖，與甲、乙兩電路相同接法的電路各為哪一個？

（A）甲＝(、乙＝( （B）甲＝(、乙＝( （C）甲＝(、乙＝(（D）甲＝(、乙＝(。

11.相同的電阻為R歐姆的電阻，分別連接V伏特的電池如下圖之甲、乙、丙電路，其總電流分別為I1、I2、I3，則：

（1）甲、乙、丙電路之總電阻比＝          。

（2）甲、乙、丙電路之總電流比＝I1：I2：I3＝          。

（3）甲、乙、丙電路，何者的電池能使用的最久？        。

（4）甲、乙、丙電路之總電功率比＝          。

# Text boxes

# S

# P

第一種

b

a

乙

甲

R1

# R

丙電路

乙電路

甲電路

º

第二種

A