( 第17單元part-1：熱效應與用電安全

【單元17－part-1：課堂講解】

1.（   ）在下圖的電路中，甲、乙和丙為三個相同的小燈泡。已知小燈泡的電流與電壓的關係如右下圖所示，則下列有關電路上的燈泡的敘述，何者正確？ (A)甲燈泡的電阻為12( (B)乙燈泡的電阻為5.8( (C)甲燈泡所消耗的電功率為0.86W (D)乙燈泡所消耗的電功率為0.43W (E)流過甲燈泡的電流為乙燈泡的2倍。

# 2.（   ）家庭電路中正在使用的兩白熾燈，若甲燈比乙燈亮，則下列敘述何者正確？

（A）甲燈燈絲電阻一定比乙燈的大　  （B）甲燈兩端的電壓一定比乙燈的大。

（C）通過甲燈的電量一定比乙燈的多　（D）甲燈的實際功率一定比乙燈的小。

3.（   ）兩盞電燈串聯接入電路中，看到甲燈比乙燈亮，則下列敘述何者錯誤？

（A）甲燈的功率比乙燈的大          （B）甲燈的兩端電壓比乙燈的大。

（C）甲燈的電阻比乙燈的大          （D）甲燈的額定功率比乙燈的大。

4.（    ）一個“220V－1000W”的電爐，想在不增加其他材料和設備的情況下，把它改裝接在110 
         伏特的電路中使用，功率仍為1000瓦特。下列措施中可行的是？

（A）將電爐絲剪成等長兩段，並聯後接在110伏特電路中
         （B）將電爐絲剪去一半後接入110伏特電路中
         （C）將電爐絲剪去1/3，把剩下的2/3接入110伏特電路中
         （D）將電爐絲剪去1/4，把剩下的3/4接入110伏特電路中

5.（   ）如上右圖的電路中，P1、P2、P3三燈泡，其電阻分別為6 (、3 (、4 (，總電壓為12
   伏特，則此三燈泡的亮度如何？
  （A）P1＞P2＞P3  （B）P1＞P3＞P2  （C）P3＞P2＞P1  （D）P3＞P1＞P2。

6.（ 　）如上右圖所示的兩個電路圖中，燈泡相同，電池也相同且內無電阻。各燈泡消耗的電
  功率分別為　P1、P2、P3　和　P4，電池提供的電功率分別為　PA　和　PB，下列何者錯誤？
　(Ａ)    (Ｂ) P1＝4 P3   (Ｃ) PA＝4 PB    (Ｄ)  。

7.（   ）兩個燈泡上面分別標有“6V、1.2W”和“12V、6W”的字樣。如果把這兩個燈泡串聯起來， 
   為使其中的一個燈泡正常發光，那麼加在串聯電路兩端的電壓應該是？

（A）6伏特　　 （B）27伏特　　（C）18伏特 　　（D）12伏特。

班級：       座號：              姓名：

8.（   ）一台電熱水器的兩段電阻絲甲和乙，當只給甲通電時，裏面所裝的水經過10min沸騰；
         保持電壓不變，只給乙通電時，加熱同樣的水要經過30min才能沸騰，那麼在電壓不
         變的情況下，加熱同樣的水，下列敘述何者正確？

（A）甲、乙電阻絲串聯，需經過20 min水能沸騰 （B）甲、乙電阻絲串聯，需經過
15.5 min水能沸騰（C）甲、乙電阻絲並聯，需經過7.5 min水能沸騰。

（D）甲、乙電阻絲並聯，需經過40 min水能沸騰。

9.（   ）一台220伏特的電熱器在開啟1小時後關閉， 所通過的電流隨時間的變化如圖所示。
           在這一小時內，電熱器總共用電約幾度？

(A) 88000   (B) 220   (C) 88   (D) 2.2   (E) 1.5 。

10.（   ）右上圖為甲、乙兩電阻線的電壓與電流關係，分別以相同電源連接兩電阻線。則下列
          敘述何者正確？（A）若將兩電阻並聯時，甲、乙消耗功率：甲＜乙（B）若將兩電阻
          串聯時，甲、乙消耗功率：甲＞乙（C）若將兩電阻並聯時，流經甲、乙電阻的電流：
          甲＞乙（D）若將兩電阻串聯時，流經甲、乙電阻器的電量：甲＜乙。

11.（   ）甲、乙、丙、丁四個電路中，電池、燈泡均相同，則　L1、L2、L3、L4　四燈泡的電功率
  比為何？　(Ａ)1：1：1：1(Ｂ)1：1：1：4(Ｃ)1：2：2：12(Ｄ)1：1：1：2。

12.（   ）承上題，甲、乙、丙、丁　四個電路中，電池、燈泡均相同，則下列關於甲、乙、丙、
  丁四個電池組的敘述，何者錯誤？ (Ａ) 甲電池提供之電功率最小 (Ｂ) 丁電池提供之
  電功率最大 (Ｃ) 丙電池最快用完 (Ｄ) 甲電池能使用的時間最久。

13.求出下列電路中，各元件在1分鐘內的V、I、R、P、E、Q：

【單元17－part-1：回家練習】

1.（   ）落在高壓線上的鳥兒不會觸電死亡，這是因為？

（A）鳥爪上的角質層是絕緣的   （B）鳥兒對電流的承受能力比較強。

（C）鳥兒雙腳落在同一條導線上，沒有電流流過鳥的身體（D）高壓線有橡膠外皮。

2.（   ）將標有“110V 100W”和標有“110V 15W”的甲、乙兩盞電燈串聯起來接在220伏電路上，則下列敘述何者正確？   （A）甲、乙兩盞燈都能正常發光   （B）通電後，乙燈立即被燒壞  （C）通電後，甲燈立即被燒壞   （D）在甲燈上再並聯一個適當大小的電阻，它們才都能正常發光。

3.（   ）把標有“36 V  15 W”的甲燈和“36 V  5 W”的乙燈串聯在電壓是36V的電路中，則？

（A）因為甲燈額定功率較大，所以甲燈較亮（B）因通過它們的電流相等，所以一樣亮

（C）因為甲燈的電阻較小，所以甲燈較亮  （D）因乙燈實際功率較大，所以乙燈較亮

4.（   ）把標有“220V、40W”和“220V、15W”的甲、乙兩盞電燈串聯接在220V電壓下，則下
          列敘述正確的有？（A）兩盞電燈的總功率等於55W    （B）兩盞電燈的總功率小
          於15W　（C）甲燈的實際功率大於乙燈的實際功率（D）乙燈的實際功率大於甲燈
          的實際功率。

5.（  ）如圖所示的電路中，在　1　歐姆、3　歐姆、6　歐姆的電阻中所流經的電流分別為　I1、I2、I3，其所消耗的電功率分別為　P1、P2、P3，下列何者正確？　(Ａ)I1＝I2＝I3；P1＝P2＝P3(Ｂ)I1＞I2＞I3；P2＞P1＞P3(Ｃ)I1＜I2＜I3；P1＜P2＜P3(Ｄ)I1＞I2＞I3；P1＞P2＞P3。

6.（   ）如圖所示的電路中，若R3量值減少，則：　(A)a、b間的電位差量值減少　(B)電源ε輸出之功率減少　(C)通過R1的電流量減少　(D)通過R2的電流量增加　(E)通過R3的電流量增加。

7.（   ）現有一隻標有“2.5V 0.5W”字樣的小燈泡，要使它接到4.5V的電源上能正常發光，應在
      電路中？

（A）串聯一個12.5 Ω的電阻      （B）並聯一個12.5 Ω的電阻

（C）串聯一個10 Ω的電阻       （D）並聯一個10 Ω的電阻

8.（   ）兩根電阻值相同的電阻絲，分別串聯和並聯後接在同一電源上，燒開壺水所用的時間分
         別為t1和t2，其大小為何？

（A）t2＞t1 　　（B）t1＞t2     （C）t1=t2　　（D）條件不夠，無法判定。

9.（   ）用相同的正常燈泡、導線與電池，分別連接成下列四個通路，哪個電路中的電池提供的
 電功率最大？

(Ａ)　   (Ｂ)　   (Ｃ)　   (Ｄ)

10.在電能輸送的過程中，在發電廠輸電功率不變的條件下，如果將輸電電壓升高到原來的n倍，
   則輸電線路上的電流將變為原來的__________倍，輸電線路上的能量損失將變為原來的
    _________倍。

11.（   ）分別標有“6V－ 6W”、“4V－ 2W”的甲、乙兩燈串聯後接到7V的電路上，則？	     
         （A）只有甲燈正常發光			
         （B）只有乙燈正常發光
         （C）甲、乙兩燈都能正常發光
         （D）甲、乙兩燈都不能正常發光
12.（   ）把標有“12V－12W”的燈L1和“12V－ 6W”的燈L2串聯起來接在電源電壓為12伏的電
          路中，下列描述正確的是？
　       （A）L1、L2兩燈均能正常發光
　       （B）L1、L2兩燈均不能正常發光，但L2燈較亮
　       （C）Ll、L2兩燈均不能正常發光，但Ll燈較亮
         （D）把電源電壓提高到24V，L1、L2兩燈都能正常發光

13.現有一個標有“3.6V－0.9W”字樣的燈泡，要使它接到6V電源上後能正常工作，應該讓它與一
   個________Ω的電阻_________聯。

14.（   ）有一個額定電壓為220伏特的電爐，想把它接在110伏特的電路上，而不改變電爐的
          功率，下列辦法何者可行？

（A）把電爐的電阻絲截去一半

（B）把電爐的電阻絲截成相等的兩段，再並聯起來

（C）用另一根和它相同的電阻絲串聯

（D）用另一根和它相同的電阻絲並聯

15.（   ）小明用自製的電路板錯將兩隻額定電壓相同的甲、乙兩個燈泡，串聯後接入家庭電          
          路，結果兩個燈泡都不能正常發光，但甲燈比乙燈亮。則下列說法中正確的是？

（A）甲燈的額定功率和實際功率都比乙燈大

（B）甲燈的額定功率大，實際功率小

（C）甲燈的額定功率和實際功率都比乙燈小

（D）甲燈的額定功率小，實際功率大

16.（   ）有兩個額定功率相同的燈泡，把它們接在電路中時？

（A）兩個燈泡的實際功率一定相同

（B）只有把它們並聯起來時實際功率才相同

（C）只有把它們串聯起來時實際功率才相同

（D）把它們分別接在額定電壓的電路中時實際功率才相同

# Text boxes

|  | 總電源 | 3Ω電阻 | 12Ω電阻 | 6Ω電阻 | 4Ω電阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 30 V |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| R |  | 3Ω | 12Ω | 6Ω | 4Ω |
| P |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |