( 第17單元part-2：熱效應與用電安全

【單元17－part-2：課堂講解】

1.（   ）台灣電力公司的電價計費方式如下表：

某公司六月份的用電內容為：110V、40W日光燈五十盞；220V、2500W冷氣四台。
 使用時間均為8小時。此公司需付電費多少元？（6月1日為週六，該公司周休2日）

（A）6336元（B）4992元（C）4416元（D）3840元。

2.（   ）X、Y兩電熱器的電流對電壓的關係圖如圖，則下列敘述何者錯誤？（A）X不符合歐姆定律，Y符合（B）分別接6V電源，電功率X＜Y（C）分別接12V電源，電功率X＞Y（D）X與Y串聯後接10V電源，電功率X＝Y。

3.（   ）如圖所示，電源電壓保持12V不變，兩個電阻R1、R2的電阻大小相等，當在AB兩點
         間連入一個 “6V、3W ”的燈泡後，燈泡的實際功率將如何？
        （A）等於3W  （B）大於3W  （C）小於3W	（D）無法確定。

4.（   ）甲、乙兩個普通照明燈泡的標示如圖所示，下列說法中正確的是？

（A）甲燈的實際功率一定是25W
         （B）將乙燈接入110V電路中，它的實際功率為50W

（C）兩燈均正常發光時，乙燈消耗的電能較多
         （D）兩燈均正常發光時，甲燈燈絲電阻較大

5.（   ）有一標示：” 110V、880W“的電鍋，若接於55V、220V仍可使用，則下列何者正確？

（A）改接於55V電源，電功率為440W （B）改接於220V電源，電功率為3520W

（C）電鍋的電阻值為8歐姆   （D）改接於55V電源時，電流為8安培。

班級：       座號：              姓名：

6.（   ）如圖示的四個電路，電源電壓都相同，R1＜R2，則四個電路消耗的總功率由小到大排列
     的順序是？

（A）丁丙乙甲　（B）丙乙甲丁　（C）丁丙甲乙　（D）丁甲乙丙 。

7.（   ）用三個相同的燈泡與一電阻器（電阻器R的電阻值與燈泡相同），連接如下圖。接通K
     時，甲乙丙三燈泡的電功率比為下列何者？

（A）9：1：4（B）3：1：2（C）2：1：1（D）4：1：1。

8.（   ）如圖，甲的電阻為4歐姆，乙的電阻為2歐姆，丙的電阻為3歐姆。則有關甲、乙、
 丙消耗的功率比，下列何者正確？
（A）4：2：3   （B）2：1：1   （C）50：9：6   （D）3：2：4。

9.（   ）如圖，甲的電阻為1歐姆，乙、丙的電阻均為2歐姆。則有關甲、乙、丙消耗的功率比，下列何者正確？
（A）4：2：3   （B）2：1：1   （C）50：9：6   （D）3：2：4。

10.（   ）一盞家用檯燈，本來用的是50瓦特的鎢絲燈泡，換成100瓦特的鎢絲燈泡後，就變
          得比較亮了。則下列敘述何者正確？
         （A）燈泡中的電壓變為原來的一半    （B）燈泡鎢絲的電阻變為原來的2倍
         （C）通過鎢絲的電流變為原來的2倍  （D）燈泡的消耗功率變為原來的一半

11.兩電熱器的規格為 A（110 V、500 W），B（110 V、1000 W），今將兩者串聯後接上 220 伏
   特的電源，則兩電熱器：（1）電阻比 RA：RB ＝             。
　（2）電位差比 VA：VB ＝          。（3）產生熱功率 PA：PB ＝       。　
  （4）A的產熱功率是正常使用的       倍（5） B的產熱功率是正常使用的        倍。

【單元17－part-2：回家練習】

| 電器名稱 | 洗衣機 | 電鍋 | 電視機 | 電風扇 | 照明電燈 | 電冰箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定功率W | 150 | 750 | 100 | 40 | 40 | 100 |
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |

1.小剛家電表的規格為：220V、10A，則回答下列問題：
（1）小剛家同時接入電路的用電器總功率不得超過多少瓦？         W。
（2）小剛統計他家所有用電器的情況列成下表。若六月份小剛家所有用電器平均每天正常工
     作2小時，則：
     ( 他家這個月消耗電能          度。
     ( 如果電價是0.45元/度，小剛家六月份應交電費       元。

2.（   ）如圖所示，設導線之電阻可忽略，則下列何者正確？
       　（A） I2＝I1  （B）I2＝2I1  （C）I2＝4I1    （D）I2＝8I1。

3.（    ）2Ω　及　3Ω　電阻，將之串聯或並聯再接於　1.5　V　電池上，如圖(一)、圖(二)，則前者
 與後者電池輸出的電流比為何？
（A）6：25    （B）25：6   （C）2：3    （D）3：2。

4.（   ）兩圖電路之電池X、Y相同，則甲、乙、丙、丁四者的電功率比為下列何者？
        （A）2：1：1：2            （B）18：9：2：4
        （C）4：1：1：2            （D）8：4：1：2。

5.（   ）承上題，電池X、Y的電功率比？（A）9：2（B）9：1（C）3：2（D）3：1。

6.（   ）將一個可變電阻器接在電源上，消耗的功率為P。要使其消耗的功率變為原來的一半，
         可以採取的措施是？

（A）電源電壓變為原來的2倍，電阻值變為原來的2倍時 
         （B）電源電壓不變，電阻值變為原來的一半時

（C）電源電壓和電阻值均變為原來的一半時
         （D）電源電壓變為原來的一半，電阻值變為原來的2倍時

7.（   ）張三家中的冷氣是使用100 伏特的電壓，其電功率是1200瓦特。其專用電錶在7月6日
         和7月9日讀數如圖所示。則在此期間，冷氣機運轉多少小時？

（A）20  （B）25  （C）30  （D）40  小時。

8.（   ）兩支燈泡L1與L2，L1的電阻是L2電阻的2倍，先將燈泡串聯在一起，接到電源上，此
        時兩支燈泡的總功率為P串；然後將燈泡並聯在一起，接到同一電源上，此時兩支燈泡
         的總功率為P並，則P串比P並為下列何者？

（A）2∶9　　　（B）4∶9        （C）2：3　 　 （D）4：3。

9.（   ）把“110V、20W”和“110V、40W”的兩支燈泡串聯起來接在110伏特的電路中，結果這
         兩支燈泡都不能正常發光，下列敘述何者正確？

（A）每只燈泡的額定功率都變小了（B）電路電壓是110伏特，而不是220伏特
    （C）每只燈泡的額定電壓都變小了
    （D）電路電壓無論多大，也不能使兩燈同時正常發光。

10.（ 　）如圖所示的電路中，電池為　3　伏特，R1　電阻為　1　歐姆，R2、R3　為另兩個電阻器，兩
           個電流計分別測得　I0　為　3　安培，I1　為　1　安培，下列敘述何者正確？　(Ａ)流經　R2　的
           電流為　3　安培(Ｂ)ab　間的電位差為　1　伏特(Ｃ)bc　間的電位差為　1　伏特(Ｄ)該電池
           供應的電功率為　18　瓦特。

11.（ 　）有關圖中電路之敘述，下列何者正確？
        　(Ａ) 4　歐姆與　8　歐姆所消耗的電功率相等
          (Ｂ) 8　歐姆所消耗的電功率為　12　瓦特
          (Ｃ) 8　歐姆所消耗的電功率為　4　瓦特
          (Ｄ) 6　歐姆所消耗的電功率為　24　瓦特。

# Text boxes

w

丁

V

w

R2

R1

乙

R2

甲

R1

V

丙

R2

R1

R2

R1